（高新）环准〔2024〕23号

沙伯基础创新塑料（重庆）有限公司：

你单位报送的聚碳酸酯塑料粒子生产线一期工程再生料原料引入项目（项目代码2308-500356-07-02-287505）环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于西永综合保税区V2-4地块，利用现有场地、生产设备设施等，维持生产工艺不变，在生产原料中引入部分PC树脂再生料，同时调整PC树脂新料配比，保持年产3.5万吨各种规格PC塑料粒子生产规模（其中3万吨产品的PC树脂原料为新料，0.5万吨产品的PC树脂原料按比例加入再生料）。本项目总投资10万元，全部用于环保投资。

二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告书》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染物防治措施。项目运营期废气主要包括卸料粉尘、中转粉尘、混料粉尘、热熔废气、挤出废气、注塑检验废气、螺杆清洁废气、激光打印废气等，均依托现有治理设施处理。卸料粉尘通过仓顶除尘器处理后无组织排放，中转粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，少量激光打印废气车间内无组织排放；混料粉尘经“DUST”废气处理系统（滤筒过滤）处理达标后由15m高排气筒排放（排放口编号DA001）；热熔废气经冷凝器冷凝后形成废液，微量未冷凝废气、挤出废气、实验室注塑废气、螺杆烘烤废气一并经“HEAF”废气处理系统（“滤布+除雾+活性炭”）处理达标后由21m高排气筒排放（排放口编号DA002）。项目废气各污染因子以及单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关管理及控制措施要求。

（二）严格执行水污染防治措施。项目废水依托现有收集处理设施处理达标后排放，其中生活污水经现有生化池处理、生产废水经现有污水处理站（水力筛+沉降罐）处理。废水各污染因子执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表1水污染物排放限值。废水经市政污水管网进入西永污水处理厂，最终达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB50/963-2020）重点控制区域标准后排入梁滩河。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目采取减振、隔声、降噪以及合理总平布局等措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求。

- 严格执行固体废物污染防治措施。项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾等，均依托现有收集暂存场所。项目一般工业固废包括废包装袋、废机头料、大颗粒废料、废检验件、阻燃剂空桶、除尘灰等，收集暂存于现有一般固废暂存间，定期交第三方有资质单位回收处理。项目危险废物包含真空废料、废活性炭、废冷凝液、废滤布、含油抹布及手套、废润滑油、沾染危废的废包装材料、废铅酸电池、污水处理站污泥等，应分类、分区储存于危废暂存间，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水、土壤污染防控措施。项目废水处理区、危废暂存间、阻燃剂存储间等重点防渗区和一般工业固废间、生产车间和实验室等一般防渗区已按要求落实分区防渗措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。项目依托现有风险防范体系和措施，须定期组织应急演练。

（七）排污总量控制。原环评未核定污染物排放总量，项目实施后核定全厂废水中污染物总量控制指标分别为化学需氧量0.217t/a、氨氮0.011t/a，废气中污染物总量控制指标分别为颗粒物0.686t/a、VOCs0.784t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、项目建成发生实际排污行为之前，排污单位应重新申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施自主验收。你单位应编制竣工环境保护验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2024年4月9日