渝（高新）环准〔2024〕26号

重庆科学城城市运营集团有限公司：

你单位报送的高新区弃土场整治工程及土地整治工程—天驿路南侧地块土地整治项目土石方工程项目（项目代码：2401-500356-04-05-976992）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、该项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区白市驿镇天驿路西段南侧，总占地面积109146m2，最大堆填能力约29.69万方，同时建设边坡、排截水沟、洗车池等公辅工程和环保工程。项目总投资251万元，其中环保投资50万元，占总投资19.9%。

二、该建设项目应严格按照《报告表》及批准书规定的排放标准限值执行，不得突破。

三、项目在设计、建设、运营和封场过程中，应认真落实《报告表》提出的各项生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）认真落实大气污染物防治措施。项目应严格执行《重庆市大气污染防治条例》等相关要求，加强堆填场四周洒水等抑尘措施，场区进出口设置冲洗设施对进出车辆进行冲洗，建筑材料堆场处应定点定位，采取遮盖防尘等措施，施工机械、运输车辆定期维修保养。

（二）严格执行水污染防治措施。项目应严格执行《重庆市水污染防治条例》等相关要求，加强施工机械和车辆冲洗废水以及生活污水收集处理。施工废水及车辆冲洗废水沉砂池处理后回用回用于车辆清洗、洒水抑尘等不外排，场地雨水经沉砂池处理排入花都溪支沟，生活污水经环保旱厕处理后用于周边绿化施肥。

（三）加强噪声污染防治措施。严格执行《重庆市噪声污染防治办法》等文件的相关规定，加强管理，制定合理的作业计划，控制进场道路和场内车辆车速，尽量选用低噪声机械或工艺，加强车辆、设备维护和保养，减少噪声对环境影响。

（四）强化固体废物污染治理。项目表土暂存于玉龙2号工程弃土堆填场后期回用于复绿，生活垃圾交环卫部门统一处理，沉砂池定期清掏的泥沙在本项目区域进行堆填，旱厕定期清掏粪便用于周边绿化施肥。

（五）严格落实生态保护及恢复措施。严格控制项目占地和施工作业范围，减少表土及植被的破坏，封场后按要求做好复绿。

（六）强化环境风险防范措施。严格按照弃土场设计高程分层碾压回填，按设计坡率放坡要求实施边坡防护，落实堆体下游坡顶、坡面、坡底截（排）水沟建设，排水沟与花都溪支沟连通，保障场地内排水顺畅，防止边坡垮塌造成溃解。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

五、项目竣工后，你单位应开展竣工环境保护自主验收。你单位应编制竣工环境保护验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

六、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、该项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2024年4月10日